## Slide 1: Типичные нарушения, выявляемые при осуществлении государственного строительного надзора. Основные причины принятия решений об отказе в выдаче заключений о соответствии.
ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
www.gsn.nso.ru
Бебешко Вячеслав Владимирович
Заместитель начальника отдела инспекции государственного
строительного надзора по Новосибирской области № 1

## Slide 2
www.gsn.nso.ru
ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Типичные нарушения, выявляемые при осуществлении государственного строительного надзора можно разделить на две категории:
1) Нарушения, касающиеся организации и содержания строительной площадки, а также соблюдения требований безопасности при производстве работ;
2) Нарушения в рамках осуществления строительного контроля.

## Slide 3
ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
www.gsn.nso.ru
Нарушения, касающиеся организации и содержания строительной площадки, а также соблюдения требований безопасности при производстве работ.
1. Ограждение строительной площадки:
отсутствие ограждения,
расположение ограждения вне границ земельного участка отведённого под строительство,
отсутствие защитных козырьков,
острые кромки ограждения,
применение ограждений не отвечающих требованиям устойчивости к внешним воздействиям,
отсутствие контроля на въезде/выезде с территории.

## Slide 9
ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
www.gsn.nso.ru
2. Отсутствие пункта мойки и чистки колёс на въезде/выезде с территории строительной площадки.

## Slide 12
ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
www.gsn.nso.ru
3. Складирование строительных материалов на строительной площадке.

## Slide 15
ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
www.gsn.nso.ru
4. Не своевременный сбор и вывоз мусора (складирование мусора без использования емкостей, промывка емкостей автобетоновозов и оборудования непосредственно на грунт).

## Slide 21
ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
www.gsn.nso.ru
5. Отсутствие средств индивидуальной защиты (каски, монтажные пояса, спецодежда).

## Slide 25
ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
www.gsn.nso.ru
6. Применение при производстве работ средств случайного подмащивания.

## Slide 31
ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
www.gsn.nso.ru
7. Отсутствие защитных ограждений в местах опасных перепадов высот.

## Slide 34
ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
www.gsn.nso.ru
8. Отсутствие защитных сооружений-укрытий, защитных экранов при строительстве объектов с применением грузоподъемных кранов для ограничения возможного падения строительных материалов и других предметов с высоты.

## Slide 37
ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
www.gsn.nso.ru
9. Использование неинвентарных выносных площадок при производстве работ.

## Slide 41
ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
www.gsn.nso.ru
10. Отсутствие временного крепления откосов котлована.

## Slide 44
ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
www.gsn.nso.ru
11. Отсутствие организованного водоотвода с территории строительной площадки.

## Slide 47
ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
www.gsn.nso.ru
12. Расположение зон строительной площадки (складирование материалов, бытовой городок, проезды) в нарушение требований Стройгенплана.
13. Отсутствие освещения территории.
14. Отсутствие безопасных проходов к рабочим местам.
15. Отсутствие журнала расстановки рабочих.

## Slide 48
ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
www.gsn.nso.ru
Нарушения в рамках осуществления строительного контроля.
Оформление исполнительной документации:
не своевременное заполнение общего и специальных журналов работ;
не своевременное оформление актов освидетельствования скрытых работ;
полнота заполнения актов освидетельствования скрытых работ (подписи лиц, протоколы испытаний, паспорта и сертификаты на применённые материалы);
использование неутверждённых форм документов.

## Slide 49
ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
www.gsn.nso.ru
2. Недостаточное заполнение раствором швов каменной кладки.
3. Некачественное заполнение раствором стыков стеновых панелей.
4. Монтаж вышележащих железобетонных конструкций в отсутствие замоноличенных швов конструкций нижнего яруса.
5. Отсутствие результатов испытаний бетона монолитных железобетонных конструкций в промежуточном возрасте, несвоевременное проведение испытаний.
6. Отсутствие результатов испытаний сварных соединений ответственных конструкций.
7. Отсутствие контроля за температурно-влажностным режимом выдерживания монолитных конструкций в зимний и летний период года.
8. Не соответствие рабочей документации, утверждённой проектной документации.

## Slide 50
ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
www.gsn.nso.ru
9. Несоответствие выполняемых работ требованиям проектной и рабочей документации:
применяемые материалы;
проведение специальных мероприятий (наблюдения, мониторинг, испытания);
утверждённые проектные решения.

## Slide 51
ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
www.gsn.nso.ru
Основные причины принятия решений об отказе в выдаче заключений о соответствии.
Орган регионального государственного строительного надзора отказывает в выдаче заключения о соответствии в следующих случаях:
а) при строительстве, реконструкции объекта капитального строительства допущены нарушения требований, указанных в части 16 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и такие нарушения не устранены до дня окончания итоговой проверки;
б) при проведении итоговой проверки установлено, что работы по строительству, реконструкции объекта капитального строительства в полном объеме, предусмотренном проектной документацией, не завершены.

## Slide 52: БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
ИНСПЕКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
www.gsn.nso.ru